Памятка для владельцев маломерных судов в преддверии открытия навигации.
    Открытие навигации для маломерных судов всегда связано с целым рядом рисков - большая вода, ее низкая температура, сильное течение, водовороты.
При эксплуатации маломерных судов следует соблюдать ряд правил:
- укомплектовать судно аварийным, спасательным и противопожарным инвентарем, при необходимости заменить и пополнить изношенное имущество;
- все находящиеся на судне должны быть в спасательных жилетах;
- не делайте резкие маневры на воде – это грозит опрокидыванием судна. Оказавшись в ледяной воде, человек может погибнуть, прежде всего, от холодового шока, при этом сводит легкие, человек просто не может вдохнуть – и тонет.
- перед спуском судна на воду необходимо внимательно осмотреть корпус судна с наружной и внутренней сторон, обновить или нанести заново идентификационные номера, проверить состояние рулевого устройства, двигатель, аккумуляторную батарею, электропроводку, другие элементы и механизмы судна, при обнаружении неисправностей следует их устранить;
- после спуска судна на воду необходимо проверить корпус на водотечность, (на судах со стационарным двигателем особое внимание обратить на дейдвудную трубу и при необходимости поджать сальниковую набивку).

При эксплуатации маломерных судов запрещается:
- управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке и не прошедшим техническое освидетельствование (осмотр), а также без удостоверения на право управления маломерным судном;
- управлять судном в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения;
- превышать установленные скорости движения; - мешать движению других судов;
- нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков; - приближаться к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания и отдыха людей у воды;
- перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
- устанавливать моторы на гребные лодки при отсутствии соответствующей записи в судовом билете;
- использовать суда в целях браконьерства и других противоправных
действий;
- осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время
движения;
- осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих мер
пожарной безопасности;
- двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда
из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;
- нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также
безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути след ования и при высадке их с судов;
- сбрасывать за борт отходы, мусор или иные предметы.

Пользование маломерными судами запрещается при следующих
неисправностях:
- наличии сквозных пробоин корпуса судна, независимо от их
местонахождения;
- отсутствии или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков
судна;
- отсутствии предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого
устройства, повреждении его составных частей, необеспечении надежности его
работы;
- наличии утечек топлива, вибрации, отсутствии или неисправности
глушителя, повреждении системы дистанционного управления двигателем,
необеспечении надежного включения (выключения) реверс-редуктора,
неисправности блокировки запуска двигателя (мотора) при включенном реверсе;
- несоответствии нормам комплектации и оборудования судна, указанным в
судовом билете;
- отсутствии, неисправности или несоответствии отличительных огней
установленным требованиям.

Информация предоставлена

Группой патрульной службы (по Ленинскому району) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по ЕАО